## Slide 1
技术周报 · 2026.09.20 — 09.23
载荷方案设计器
本周技术总结
纯 Python 零依赖完成 v1 → v5.3 → v2 三轮迭代： 五引擎物理内核 · 闭环评级与 D 级救援 · 245+ 项自动化验证全绿
文生载荷项目组 · 航天系统工程
01
05

## Slide 2
五引擎物理内核 + 双通道架构
FIVE PHYSICS ENGINES · PURE PYTHON ZERO-DEPENDENCY
0 第三方依赖
01
方向图引擎
相控阵 cos^1.5×阵因子 / 反射面 Hankel 口径积分，栅瓣双路核查，导出 GRASP .grd
02
覆盖引擎
SATSOFT 等效：逐格地面 EIRP + marching squares 等值线 + 波束角域环地面投影
03
轨道引擎
STK 等效：Kepler+J2+GMST，定点标定、可见窗、Walker 星座、星蚀与位保 ΔV
04
分析引擎
蒙特卡洛灵敏度 / 邻星 C-I（ITU-R S.465-6）/ 可靠性三 R 与冗余二分反解
05
传播引擎
ITU-R P.618 雨衰空间分布与雨致交叉极化鉴别率（XPD）
文生载荷 · 载荷方案设计器
02 / 05

## Slide 3
V2 UPGRADE · 6 ITEMS
v2 整改
六项闭环增强
核心是把评级 D 从"死胡同"变成可执行的参数修复路径——建议、验证、一键带入全闭环。
63 项专项断言
全部通过
#83
D 级三级救援阶梯 · 一键带入
温和→中等→激进累积阶梯逐级复跑 design_all，按过硬准则数择优；只动设计变量（平台/天线/体制），不动用户需求字段
#86
信息流方向修正 + L1-L8 细化
stages 保序禁按层号排序（修复供能流 L8→L6 反转），hops 逐跳 fwd/bid 方向标记，正向实线、反向虚线回线，前后端同源
#85
组成框图细化：馈电网络节点
相控阵增 BFN 波束成形网络、反射面增 FEED 多馈源馈电网络；T_sys 按天线族取值，上下行边完整接入
#88
覆盖区波束角域环 ±θ 分色
离轴角锥面按 GEO 解析式投影地面成环：−3dB 红 / −10dB 橙 / 首零陷紫，覆盖图直接读出正负多少度
#89
Word 报告正文左对齐
5 处 justify→left（正文/摘要/小注），中文排版不再出现字距拉伸的"稀疏行"
#90
v1 备份 + v2 冻结打包
PyInstaller 单文件 exe（netfx 运行时），冻结态自检 8/8 场景 grade=A、报告 18 图光栅化、GUI 依赖链完整
文生载荷 · 载荷方案设计器
03 / 05

## Slide 4
全绿验证基线
AUTOMATED VERIFICATION · ALL GREEN
ALL PASS
245
+
项自动化断言 · 全绿
覆盖物理复算、业务冒烟、报告装配、前端 DOM 桩端到端、冻结态自检五条独立证据链——改一处引擎，全链重跑。
0
失败
独立第一性原理复算
不复用引擎代码，15 类物理量 × 10 场景交叉验证
8/8
冻结 exe 场景自检
GEO/LEO/MEO/HEO 全场景 grade=A，GUI 依赖链完整
88
项
前端 DOM 桩端到端
node 加载真实 JS + HTTP API，13 页签全渲染路径
18
图 / 14 章
Word 报告装配
SVG 全部经 Edge 无头光栅化内嵌，残留 SVG = 0
所以：物理正确性与工程质量各有独立证据链互不背书——这是敢把离线单 exe 直接交给总体单位的底气。
文生载荷 · 载荷方案设计器
04 / 05

## Slide 5
NEXT WEEK · 技术计划
让每一 dB 余量
都有据可查
1
GRASP / STK 配置窗口
外部工具接口跨机器持久化，补齐仿真联调链路（v2 中跳过项）
2
v2 源码推送归档
源码与重建预览版 HTML 入 GitHub 仓库，版本可追溯
3
软件说明升级 v2
说明文档同步 v2 口径：救援阶梯、角域环、信息流方向语义
文生载荷项目组 · 2026.09.23
05
05